Freischalten – gegen Wiedereinschalten sichern - Spannungsfreiheit sicherstellen

Beobachtungsbogen - Erwartungshorizont

| Nr. | Arbeitsschritt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hinweis- und Warnschild anbringen | Gut sichtbar |
| 2 | Zündung aus und Schlüssel sichern | Smart-Key Reichweite beachten |
| 3 | Minuspol der 12 Volt Fahrzeugbatterie abklemmen |  |
| 4 | HV-Schutzhandschule prüfen und anziehen | Auf Beschädigung prüfen |
| 5 | HV-Schutzbrille prüfen und aufsetzen | Festen Sitz kontrollieren |
| 6 | Wartungsstecker entriegeln und entfernen | Stecker gegen unbefugten Zugriff sicher aufbewahren |
| 7 | 5 Minuten bis zum nächsten Arbeitsschritt am Fahrzeug warten | Zeit beachten und ggf. weiter mit Nummer 8 |
| 8 | Geeigneten Spannungsprüfer auswählen und Funktion überprüfen | Messbereich beachten |
| 9 | Wartezeit beachten | 5 Minuten aus Nr. 7 |
| 10 | Deckel am Inverter entfernen und Spannungsfreiheit prüfen (keine Spannung messbar) | Eingang Inverter / Leitung zu und von der HV-Batterie |
| 11 | Funktion Spannungsprüfer erneut überprüfen |  |
| 12 | Deckel Inverter wieder vollständig montieren | Alle Schrauben verwenden |
| 13 | Weißes Warnschild „HV-Spannungen sind sicher ausgeschaltet“ sichtbar anbringen | Kontrolle der Warnschilder / rotes Warnschild entfernen |
| 14 | Werkstattpersonal über Freischaltung und UVV informieren |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| Fragen- und Themenspeicher: |